## Slide 1
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이
근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향
최지수, 박미정, 김소라
서울과학기술대학교 안경광학과
2021 한국안광학회 동계학술대회

## Slide 2
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
목차
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향
II. 실험 대상 및 방법
1. 연구대상
2. 임상 평가
III. 결과 및 고찰
1. 렌즈 편심
2. 근거리 대비시력
3. 근거리 정적입체시
4. 자각적 증상
Ⅳ. 결론
I. 서론

## Slide 3
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
서론
멀티포컬렌즈의 편심은 시력과 망막 이미지 품질에 영향을 미침[1,2]
→ 렌즈 피팅 평가는 안정적인 교정시력을 얻기 위한 필수요소
선행연구[3] ) 멀티포컬렌즈 처방 후 피팅 상태 평가를 하지 않았다는 응답률: 16.9%
피팅 상태 평가에서 중요한 검사들(순목 검사, 래그 검사 등) 모두를 테스트 하고 있지는 X
기능성 렌즈 처방에 가장 큰 어려움: ‘타 품목보다 많은 고객 클레임’[3]
-> 멀티포컬렌즈의 올바른 처방에 대한 전문적이고 지속적인 연구 필요
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향

## Slide 4
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
서론
코쪽 또는 아래쪽 주시 시 정면 주시 때보다 약 0.5 mm 이상 렌즈 이탈[4]
-> 다양한 주시방향에서의 렌즈 편심이 시생활에 미치는 영향에 대해 연구되어야 함
근거리 작업 시 보통 15˚ 하방을 주시하나 피팅 평가는 정면에서만 이루어짐[5]
40˚ 하방 주시 시 안검의 형태가 크게 변하며, 렌즈 움직임에 영향[6]
→ 멀티포컬렌즈 착용 시 실제 근거리 주시를 하고 있을 때의 피팅 테스트 필요성
[ 목적 ]
멀티포컬 콘택트렌즈(이하 렌즈) 착용 후 주시 각도에 따른 렌즈 편심이
근거리 시력 및 자각적 증상에 미치는 영향에 대해 알아보고자 함
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향

## Slide 5
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
대상 및 방법
1. 연구대상
연구대상자
교정시력 0.8 이상 20대 남녀 42안
동공크기 : 명소시 3 mm, 암소시 5 mm 이상
2) 연구렌즈
중심부 근용 비구면 디자인의 멀티포컬렌즈 3종을 일일 착용방식으로 2일 이상 착용
가입도 : Low Addition
A - single power profile (+1.00 D)
B - ~+1.25 D
C - 0.75D ~ 1.50 D
Lens | A | B | C
USAN+ | omafilcon A | etafilcon A | nesofilcon A
Wearing schedule | 1Day | 1Day | 1Day
Water contents(%) | 62 | 58 | 78
Center thickness(mm) | 0.09 | 0.09 | 0.1
Total diameter(mm) | 14.2 | 14.3 | 14.2
Base curve(mm) | 8.7 | 8.4 | 8.6
Lens design | Center near aspheric | Center near aspheric | Center near aspheric (3 zone progressive)
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향

## Slide 6
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
대상 및 방법
2. 임상 평가
콘택트렌즈 편심
근거리 대비시력
근거리 정적입체시
자각적 증상
통계 처리
- 주시 각도와 렌즈종류에 따른 편심, 대비시력, 정적입체시 및 자각적 증상 비교 : LMM
- 렌즈 편심과 대비시력 상관관계 : Spearman’s correlation
- p < 0.05 기준
주시각도 : 정면주시, 하방 15˚, 하방 40˚
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향

## Slide 7
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
하방주시 각도에 따른 세 종류의 렌즈 편심
1) 수평 편심
<Horizontal>
주시 각도 * 렌즈 종류
: X (p-0.734)
주시 각도 간 차이
: X (p=0.141)
렌즈 종류 간 차이
: B 렌즈가 A,C렌즈에 비해 귀쪽으로 편심
: 허용 가능한 편심량 (0.044~0.114 mm)
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향
Gaze
Decentration (mm)

## Slide 8
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
<Vertical>
주시 각도 * 렌즈 종류
: X (p-0.121)
주시 각도 간 차이
: 정면 주시보다 하방 주시 시 위쪽으로 편심
: 하방주시 각도가 커질수록 편심량 증가
렌즈 종류 간 차이
: B 렌즈가 A,C렌즈에 비해 위쪽으로 편심
: 하방 40˚ 주시 시 과도하게 편심 (0.873 mm)
Gaze
Decentration (mm)
결과 및 고찰
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향
하방주시 각도에 따른 세 종류의 렌즈 편심
2) 수직 편심

## Slide 9
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
2. 근거리 대비시력
1) 하방주시 각도 및 렌즈 종류에 따른 근거리 대비시력 비교
주시 각도 * 렌즈 종류
: X (고대비 p=0.189; 저대비 p=0.983 )
주시 각도 간 차이
: 정면 주시보다 하방 주시 시 저하
: 하방주시 각도가 커질수록 대비시력 감소
렌즈 종류 간 차이
: A 렌즈가 B렌즈에 비해 고대비시력 낮음
: 저대비시력 차이 X
결과 및 고찰
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향
*NHCVA : Near High Contrast Visual Acuity
NLCVA : Near Low Contrast Visual Acuity
<고대비 시력>
<저대비 시력>

## Slide 10
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
Decentration |  | NHCVA* (logMAR) |  |  | NLCVA* (logMAR) |  | 
 |  | A | B | C | A | B | C
Horizontal | r | -0.037 | 0.009 | -0.059 | 0.019 | 0.027 | -0.117
 | p | 0.678 | 0.919 | 0.515 | 0.834 | 0.764 | 0.192
Vertical | r | 0.124 | 0.294 | 0.296 | 0.075 | 0.289 | 0.270
 | p | 0.168 | 0.001 | 0.001 | 0.404 | 0.001 | 0.002
고대비시력 , 저대비시력 모두 수직 편심량이 증가할수록 감소
수평 편심량과는 상관성 x
2. 근거리 대비시력
2) 렌즈 편심량과 근거리 대비시력과의 상관관계
결과 및 고찰
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향
*NHCVA : Near High Contrast Visual Acuity
NLCVA : Near Low Contrast Visual Acuity

## Slide 11
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
Lens | NHCVA* (logMAR) |  |  | NLCVA* (logMAR) |  | 
 | R2 | y | p | R2 | y | p
B | 0.080 | Y=0.086x+0.045 | 0.001 | 0.078 | Y=0.104x+0.20 | 0.002
C | 0.096 | Y=0.121x+0.051 | 0.000 | 0.048 | Y=0.104x+0.22 | 0.013
< 상관성 (추세선 기울기) >
고대비 시력 : B 렌즈 < C 렌즈
저대비 시력 : B 렌즈 = C 렌즈
2. 근거리 대비시력
2) 렌즈 편심량과 근거리 대비시력과의 상관관계
결과 및 고찰
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향
*NHCVA : Near High Contrast Visual Acuity
NLCVA : Near Low Contrast Visual Acuity

## Slide 12
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
3. 하방주시 각도 및 렌즈 종류에 따른 근거리 정적입체시 비교
주시 각도 * 렌즈 종류
: X (p=0.995)
주시 각도 간 차이
: 정면 주시보다 40˚ 하방 주시 시 저하
렌즈 종류 간 차이
: A 렌즈가 C 렌즈에 비해 정적입체시 낮음
결과 및 고찰
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향

## Slide 13
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
4. 주시방향 및 렌즈 종류에 따른 자각적 증상 비교
1) 피로도 – 총 점수
주시 방향 * 렌즈 종류
: X (p=0.740)
주시 방향 간 차이
: X (p=0.227)
렌즈 종류 간 차이
: X (p=0.056)
결과 및 고찰
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향

## Slide 14
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
4. 주시방향 및 렌즈 종류에 따른 자각적 증상 비교
1) 피로도 – 항목별 비교
Discomfort | Primary |  |  | Down |  |  | p
 | A | B | C | A | B | C | 
이물감 | 2.05±1.12 | 2.05±0.92 | 2.14±0.85 | 2.05±1.20 | 2.10±1.00 | 2.14±1.01 | 0.989
어지러움 | 1.29±0.56 | 1.43±0.75 | 1.57±0.93 | 1.38±0.67 | 1.52±0.81 | 1.67±1.11 | 1.000
집중 어려움 | 1.48±0.81 | 1.81±0.93 | 1.86±0.79 | 1.81±0.87 | 1.95±0.92 | 2.00±0.89 | 0.726
시야 흐림 | 1.52±0.87 | 1.95±1.02 | 1.95±0.86 | 1.76±0.89 | 1.86±0.96 | 2.05±1.02 | 0.463
빛 번짐 | 1.33±0.58 | 1.57±0.68 | 1.71±1.01 | 1.48±0.81 | 1.43±0.60 | 1.67±0.97 | 0.559
초점 안 맞음 | 1.90±1.09 | 2.10±1.00 | 1.90±0.89 | 2.10±1.09 | 2.14±1.01 | 2.29±1.01 | 0.548
복시 | 1.52±1.03 | 1.95±0.97 | 1.71±0.96 | 1.67±1.02 | 1.95±0.97 | 1.86±1.01 | 0.873
“시야 흐림“ 증상 – C 렌즈가 A 렌즈에 비해 심함 (p=0.027)
주시 각도에 따른 피로 증상 차이 X
결과 및 고찰
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향
Notes: .

## Slide 15
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
4. 주시방향 및 렌즈 종류에 따른 자각적 증상 비교
2) 근거리시력 만족도
주시 방향 * 렌즈 종류
: X (p=0.740)
주시 방향 간 차이
: X (p=0.131)
렌즈 종류 간 차이
: C렌즈가 A,B렌즈보다 근거리시력 만족도 낮음
결과 및 고찰
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향

## Slide 16
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
고찰
1. 렌즈 편심과 근거리 대비시력
: 하방주시 시 근거리 고대비 및 저대비 시력 낮음
: 하방주시 각도 커질수록 더욱 감소
: 수직 렌즈 편심 증가와 유의한 상관성
2. 근거리 정적입체시
: 정면주시 시보다 40˚ 하방주시 시 근거리 정적입체시 낮음
3. 자각적 증상
: 주시 방향간 차이 없음
→ 하방 주시 시 렌즈의 중심이탈을 고려한 렌즈 설계나 피팅 가이드라인 필요
결과 및 고찰
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향

## Slide 17
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
고찰
1. A 렌즈
2. B 렌즈
3. C 렌즈
: 근거리 대비시력, 정적 입체시 낮음
: 시력 변화에 편심 영향 x (편심 최대 : 0.724 mm)
-> 두 렌즈에 비해 가입도 크기가 작고, 가입도 영역은 넓음[7]
: 40˚ 하방 주시 시 허용가능한 수준 이상으로 상방 편심
: 근거리 대비시력 감소에 유의한 영향
-> BC작고 Dia큼, 동일하지 않은 피팅 상태
: 근거리 대비시력 감소에 편심 영향 가장 크게 받음
: 근거리 시력만족도 가장 낮음
-> 3 zone progressive 디자인 : 굴절력이 급격하게 변하는 구간 영향[8]
→ 착용자 요인과 시생활을 고려한 최적의 디자인을 가진 멀티포컬렌즈 처방 필요
결과 및 고찰
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향

## Slide 18
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결론
* 의의
멀티포컬 콘택트렌즈 착용 시 다양한 주시 각도에서의 시력의 질 향상
* 제안
주시 각도 변화에 의한 수직 편심을 줄일 수 있는 멀티포컬콘택트렌즈 설계 및 피팅 가이드라인 필요
멀티포컬렌즈 처방 시 주시 각도에 의해 유발되는 문제를 주지시켜야 함
착용자의 평상시 시생활을 고려한 최적의 디자인을 가진 멀티포컬렌즈 처방 필요
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향

## Slide 19
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
[1] Charman WN, Walsh G. Retinal image quality with different designs of bifocal contact lens. J BCLA. 1986;9:13–19
[2] Guirao A, Williams DR, Cox IG. Effect of rotation and translation on the expected benefit of an ideal method to correct the eye’s higher-order aberrations. J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis. 2001;18(5):1003–1015.
[3] Korea Optical News. Consumer awareness survey for toric contact lenses and multifocal contact lenses, 2016. http:// www.opticnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=27701 (7 September 2017)
[4] El-Nimri NW, Walline JJ. Centration and decentration of contact lenses during peripheral gaze. Optom Vis Sci. 2017;94(11):1029-1035.
[5] Read SA, Collins MJ, Carney LG. The morphology of the palpebral fissure in different directions of vertical gaze.
[6] Shaw AJ, Collins MJ, Davis BA, Carney LG. Corneal refractive changes due to short-term eyelid pressure in downward gaze. J cataract and refractive surgery. 2008;34:1546-1553.
[7] Eon Kim, Ravi C, Klaus Ehrmann. Power Profiles of Commercial Multifocal Soft Contact Lenses. Optom Vis Sci. 2017;94(2):183-196.
[8] Park SH. Evaluation of the parameters of central near multifocal contact lenses. Seoul National University of science and technology. 2021
참고문헌
주시각도에 따른 멀티포컬 콘택트렌즈의 편심이 근거리시력 및 자각적 증상에 미치는 영향

## Slide 20
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
감사합니다