## Slide 1
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
안구 우세성과 수평 주시방향에 따른 시기능의 변화
황민준 · 박미정 · 김소라
서울과학기술대학교 안경광학과

## Slide 2
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
서론
수평으로의 주시방향 변화는 흔히 발생되지만,
대부분의 양안시 기능에 대한 연구는 오로지 정면을 주시한 상태에서 이루어짐
[1]

## Slide 3
선행연구 1
Collins 등[2] - 시선의 각 위치에서 고정을 위해 필요한 장력 수준이 약 15°에서 최소 8-12 g에서 최대 약 40 g 까지 다양  주시방향의 변화는 안근의 긴장도를 다르게 함
선행연구 2
Sucher 등[3] - 정면 주시 시 측정한 사위만으로는 특정 근육의 기능을 평가할 수 없으며 모든 주시방향에서 사위를 측정할 때, 양안시에서 근육의 작용을 평가할 수 있다고 언급
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
서론

## Slide 4
우세안의 방향은 사람마다 다르며, 정면이 아닌 측면 주시에서는 우세안의 방향이 영향을 미칠 것으로 생각됨
우세안 및 비우세안에 대한 연구는 많으나 우세안의 방향과 주시방향의 관계에 대한 연구는 미미함
본 연구에서는 주시방향에 따른 시기능의 변화에 운동성 우세안이 미치는 영향을
추가적으로 밝혀내고자 함
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
서론

## Slide 5
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
방법
양안시가 가능하며 안구질환 및 전신질환이 없는 양안 교정시력이 0.8이상인 20대 성인을 대상으로 함
 |  |  | Average (Mean±SD)
Gender | Male |  | 12
 | Female |  | 14
Age (years) |  |  | 24.38±1.84
Refractive error (D) | Spherical | Dominant eye | –2.74±1.51
 |  | Nondominant eye | -2.86±1.81
 | Cylinder | Dominant eye | –1.11±0.53
 |  | Nondominant eye | –1.16±0.48

## Slide 6
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
방법
0°
10°
20°
10°
30°
20°
30°
Cyclopean eye
33 cm
33 cm

## Slide 7
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
방법
우세안의 측정: O-ring test
O-ring 위치를 카메라로 측정하여 우세안의 방향을 판단

## Slide 8
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
1. 우세안의 방향
우세안의 방향: 우안 19명(73.08 %), 좌안 7명(26.92 %)
우안 우세안 > 좌안 우세안  선행연구 결과들과 동일[4,5]

## Slide 9
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
Chart: Gaze direction
| Left 30° | Left 20° | Left 10° | Primary | Right 10° | Right 20° | Right 30°
Right eye | 9.6053 | 10.4737 | 10.7588 | 11.4474 | 11.0833 | 10.0088 | 10.0614
Left eye | 9.631 | 10 | 10.4524 | 11.4762 | 10.5119 | 9.7262 | 9.369
우안 우세안
9.61±2.24 D
좌안 우세안
9.37±1.52 D
이측 방향 30°에서 최솟값
동일 각도 대비 이측 방향에서 더 큰 감소율
비우세안: 주시방향에 따른 차이 X
결과 및 고찰
2. 안구 우세 방향과 수평 주시방향에 따른 최대조절력 변화

## Slide 10
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
Ogle 등[6] - 시야각의 2 %보다 작은 차이가 감지된 대상의 크기에 영향을 미침
우세안: 이측 방향에서 가장 감소한 최대조절력
비우세안: 주시방향에 따른 변화 X
주시각도가 변하게 되면 양안의 시야각 차이에 의해 최대조절력의 변화가 발생, 이는 우세안의 방향에 따라 달라짐
30°
3 %보다 큰 시야각 차이 유발
조절자극량 감소

## Slide 11
Chart: Gaze direction
| 좌측 30도 | 좌측 20도 | 좌측 10도 | 정면 | 우측 10도 | 우측 20도 | 우측 30도
Right eye | 9.5614 | 8.6579 | 7.886 | 7.1702 | 8.086 | 9.0298 | 9.3491
Left eye | 9.7952 | 8.6714 | 7.6667 | 6.3619 | 7.4 | 7.9667 | 9.6381
좌안 우세안
9.80±1.23 cm
좌안 우세안
9.64±0.96 cm
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
3. 안구 우세 방향과 수평 주시방향에 따른 폭주근점 변화
우안 우세: 이측 30°에서 최솟값
좌안 우세: 동측/이측 30°에서 최솟값
우안 우세: 동일 각도 대비 이측 방향에서 더 큰 증가율

## Slide 12
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
4. 안구 우세 방향과 수평 주시방향에 따른 양안 조절용이성 변화
Chart: Gaze direction
| Left 30° | Left 20° | Left 10° | Primary | Right 10° | Right 20° | Right 30°
Right eye | 9.9474 | 12.2105 | 13.5789 | 14.6842 | 13.3684 | 11.6842 | 10.3158
Left eye | 9.8571 | 13.4286 | 15.7143 | 18 | 15.2857 | 14.4286 | 10.5714
우안 우세안
9.95±4.64 cpm
이측 30°에서 최솟값
동일 각도 대비 이측 방향에서 더 큰 감소율

## Slide 13
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
융합된 이미지는 자기중심적인 방향을 가지게 되며[8] 안구 우세가 강한 경우라면 방향의 평균화가 지배적인 눈에 유리하게 가중됨[9]
시표가 우세안의 방향과 멀어질수록 폭주근점 또한 멀어짐
주시방향의 변경  폭주에 영향  양안 조절용이성에도 같은 영향을 미침
[7]

## Slide 14
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
5. 안구 우세 방향과 수평 주시방향에 따른 단안 조절용이성 변화
Chart: Gaze direction
| Left 30° | Left 20° | Left 10° | Primary | Right 10° | Right 20° | Right 30°
Right eye | 13.1053 | 14 | 14.5789 | 15.6316 | 15.1579 | 14.8947 | 14.7368
Left eye | 20 | 19 | 18.4286 | 21 | 21.8571 | 20.1429 | 19.2857
우안 우세: 이측 30°에서 최솟값
좌안 우세: 동측 30°에서 최솟값 (통계적으로 유의 X)
좌안 우세안
20.00±11.96 cpm

## Slide 15
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
우안 우세안의 이측 30°의 각도 주시 시
 단안 조절용이성에서 유의하게 큰 감소 발생
 우세안의 효과가 단안 조절용이성에도 영향을 미침을 확인함
최대조절력의 감소
양성상대조절력의 감소
조절용이성의 감소

## Slide 16
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
6. 안구 우세 방향과 수평 주시방향에 따른 조절래그 변화
Chart: Gaze direction
| Left 30° | Left 20° | Left 10° | Primary | Right 10° | Right 20° | Right 30°
Right eye | 1.3684 | 1.1842 | 1.0658 | 0.78947 | 1 | 1.125 | 1.3816
Left eye | 1.2857 | 1.0714 | 1 | 0.82143 | 0.89286 | 1.3214 | 1.3214
우안 우세안
1.38±0.46 D
우안 우세안
1.37±0.56 D
좌안 우세안
1.29±0.73 D
좌안 우세안
1.32±0.49 D
우안 우세: 동측 30°에서 최댓값
좌안 우세: 양측 30°에서 비슷한 정도의 최댓값
동일 각도 대비 이측에서 더 큰 증가율

## Slide 17
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
조절자극량 증가, 최대조절력 감소
Right
30°
조절래그 증가

## Slide 18
Chart: Gaze direction
| Left 20° | Left 10° | Primary | Right 10° | Right 20°
Right eye | -3.8684 | -3.6732 | -3.3925 | -4.3158 | -5.1425
Left eye | -5.5952 | -5.3333 | -4.7381 | -4.9286 | -5.4524
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
7. 안구 우세 방향과 수평 주시방향에 따른 근거리 사위도 변화
우안 우세안
-5.14±4.88 △
좌안 우세안
-5.60±3.36 △
동측 20°에서 최솟값
이측 방향에서 더욱 큰 감소율
20°의 각도에서 급격한 변화

## Slide 19
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
8. 안구 우세 방향과 수평 주시방향에 따른 AC/A비 변화
좌안 우세안
1.88±1.16 △/D
우안 우세안
1.75±1.04 △/D
동측 20°에서 최솟값
동일 각도 대비 이측에서 큰 변화율

## Slide 20
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
Collins 등[10] : 극단적인 시선에서 발달된 평균 능동 고정력 - 외직근 < 내직근 (26 %가량)
우안 우세안의 우측 주시  내직근의 이완하는 힘 >외직근의 수축하는 힘  외사위도 증가
+ 마독스로드 장입에 의한 효과
[11]

## Slide 21
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
결과 및 고찰
마독스로드  대상자의 우세안에 장입
Kim 등[12]의 연구: von graefe법을 통한 사위 검사에서 측정 프리즘의 위치를 우세안과 비우세안에 각각 부가  유의한 차이
즉, 마독스로드의 위치가 우세안의 방향에 따라 달랐기 때문에 그 방향이 근거리 사위도 및 AC/A비에 미친 영향을 무시할 수는 없을 것임

## Slide 22
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
본 연구를 통하여 주시방향을 달리하였을 때 우세안 방향에 따라 양안 및 단안 시기능의 변화가 다르게 나타남을 알 수 있었으며, 이는 각도가 증가할수록 심화됨
따라서 우세안 방향에 대해 불리한 주시방향에서 근거리 작업이 지속된다면, 양안시기능 저하에 따른 시각적피로도가 클 것임을 예상할 수 있음
결론

## Slide 23
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
[1] Kaori I, Haruna O, Rachel E, et al. Investigating how smartphone movement is affected by lying down body posture. Proc, ACM Hum.-Comput. Interact. 2020;4(192):1-17.
[2] Collins CC, O'Meara D, Scott AB. Muscle tension during unrestrained human eye movements. J Physiol. 1975 Feb;245(2):351-69.
[3] Sheni DD, Remole A. Variation of convergence limits with change in direction of gaze. Am J Optom Physiol Opt. 1988;65(2):76-83.
[4] Handa T, Mukuno K et al.: Ocular dominance and patient satisfaction after monovision induced by intraocular lens implantation. J Cataract Refract Surg. 2004;30(4):769–774.
[5] Shin HS, Jang JG: Comparison of gender differences between dominant eye and nondominant eye. Korean J Vis Sci. 2017;19(3):249-256.
[6] Ogle KN. Induced size effect. I. A new phenomenon in binocular space-perception associated with the relative sizes of the images of the two eyes. Archies of Ophthalmology. 1938;20:604–623.
[7] Benjamin Wj. Borish’s clinical refraction, 2nd Ed. St. Louis:Butterworth-Heinemann, 2006;157.
[8] Sheedy IE, Fry GA. 1979. The perceived direction of the inocular image. Vision Res 19:201-211.
[9] Ono H, Barbeito R. 1982. The cyclopean eye versus the sighting-dominant eye as the center of visual direction. Percept Psychophys 32:201-210.
[10] Collins CC, Carlson MR, Scott AB, et al. Extraocular muscle forces in normal human subjects. Invest Ophthalmol. Vis Sci. 1981;20(5):652-664.
[11] Benjamin Wj. Borish’s clinical refraction, 2nd Ed. St. Louis:Butterworth-Heinemann, 2006;373.
[12] Kim JS, Shim JB. Comparison of amount of at distance and near phoria in dominant eye and non-dominant eye by von graefe method. J Korean Opthalmic Opt Soc. 2018;23(2):111-116.
참고문헌

## Slide 24
Department of Optometry, Seoul National University of Science and Technology
감사합니다